ÖZALSAN PÜLVARİZATÖR SANAYİ

ÖZCAN ÖZAL

600 LİTRE ASILIR TİP TARLA PÜLVERİZATÖRÜ KULLANIM VE TEKNİK BİLGİ KLAVUZU

GENEL TANITIM

ÖZALSAN YAPIMI PİSTON POMPALI 600 LİTRE ASILIR TİP MAKİNA, TRAKTÖR KUYRUK MİLİNDEN HAREKETLİ İKİ PİSTONLU POMPASI BULUNAN, 600 LİTRE DEPO KAPASİTELİ BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜDÜR.

MAKİNA; TARLA İLAÇLAMALARINDA TARIMSAL İLAÇLAMA TEKNİĞİNE UYGUN PÜLVERİZAYSONU GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

KUYRUK MİLİNDEN MAHFAZALI MAFSALLI BİR MİL İLE HAREKET ALAN, İKİ PİSTONLU POMPA, İLAÇ DEPOSUNDAN EMDİĞİ SIVIYI PÜSKÜRTME KONTROL GRUBUNA BASMAKTADIR. BURADA BASINCI AYARLANAN SIVI, HORTUMLARLA PÜSKÜRTME GRUBUNA İLETİLEREK PÜLVERİZASYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İLAÇ DEPOSU POLYESTER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, YEŞİL RENGE BOYANMIŞ OLAN ŞASİYE CIVATA VE SOMUNLARLA TESPİT EDİLMİŞTİR. DEPO ÜZERİNDE MAKİNANIN MARKASI YAZILI OLUP, ÖN VE ARKA YÜZÜNDE SEVİYE GÖSTERGESİ MEVCUTTUR. DEPO ÜZERİNDE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRTİR MADENİ BİR ETİKET VARDIR.

BOOM TERTİBATININ YÜKSEKLİK AYARI, 20CM ARALIKLA 3 KADEMEDE YAPILABİLMEKTEDİR.

600 LT İLAÇLAMA MAKİNASI KANAT ŞEMASI;

BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

1	İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALETİN ALTINDAKİ FİLTREYİ TEMİZLEYİNİZ.

2	İŞ BİTİMİNDE ALETİN İÇİNİ VE DIŞINI TEMİZ SU İLE YIKAYINIZ.

3	TRAKTÖRE MONTE ETTİKTEN SONRA MASFALI DÜZ OLARAK AYARLAYINIZ.

4	KANALDAN, DEREDEN, KUYUDAN, KAYNAKTAN SU ALMADAN ÖNCE DEPOYA 1 TENEKE SU KOYARAK, ALICI HORTUM KELEPÇESİNİ SU ALDIĞINIZ YERE KOYUNUZ.

5	DEPOYA İLAÇ KOYUP KARIŞTIRDIKTAN SONRA, MAKİNANIZI İLAÇLAMAYA HAZIRLAMIŞ OLURSUNUZ.

7	KUYRUK MİL DÖNERKEN HİDROLİK KOLLARINI AŞAĞI YUKARI OYNATMAYINIZ.

8	UYARI: POMPA YAĞ EKSİLTİRSE, POMPA ÜSTÜNDEKİ TAPADAN 20*50 YAĞ İLAVE EDİNİZ.

9	ÇALIŞMA ESNASINDA ANİ GAZ VERMEYİNİZ.

10	HER DEPO BİTİMİNDE FİLTREYİ TEMİZLEYİNİZ.

11	İŞ BİTİMİNDE MAKİNAYI KAPALI YERDE KORUYUNUZ.

12	DON OLAYINA KARŞI DEPO VE POMPA ARASINDAKİ HORTUM BAĞLANTILARINI SÖKEREK DEPO VE POMPANIN SUYUNU BOŞALTINIZ.

İLAÇLAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

- İLAÇLARI ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

- İLAÇLAMA SIRASINDA BİRŞEY YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ,

- İLAÇLARI GÖZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.

- ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARINI EVDE KULLANMAYINIZ.

- VÜCUDUN İLAÇ DEĞEN KISIMLARINI BOL SABUNLU SU İLE YIKAYINIZ.

- İLAÇLAMA SIRASINDA MUTLAKA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

- İLAÇLAMADAN SONRA BOŞ KUTULARI İMHA EDİNİZ.

- İLAÇLAMA SIRASINDA KORUNMADIĞINIZ TAKDİRDE ZEHİRLENEBİLİRSİNİZ.